## Slide 1
GeoSensing & Community Hub
Plataforma Colaborativa para Gestão e Promoção do Espaço Urbano
Ambient Intelligence — Perfil 1 | 2025/2026
João Fonseca · José Moura
ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

## Slide 2
Índice
01
Motivação
02
Objetivos & Contribuições
03
Trabalhos Relacionados
04
Arquitetura do Sistema
05
Importar Dados
06
Analise de Dados
07
DBSCAN — Clustering Espacial
08
Centroides e Routing ORS
09
Isócronas das Paragens
10
Camadas GeoSensing & MerginMaps
11
Plugin PyQt — Interface
12
Visualização dos Dados
13
Disponibilização & Privacidade
14
Conclusões & Trabalho Futuro
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 3
Motivação
O Problema
Não existe uma plataforma colaborativa que permita à comunidade do ISEC reportar problemas de infraestrutura pública — iluminação deficiente, pavimento danificado, passeios inexistentes
Ausência de ferramentas para registar eventos académicos e culturais de forma georreferenciada
Nenhum sistema para levantar pontos de interesse úteis ao estudante de forma participativa
O sistema suporta três vertentes:
Reporting — identificação de perigos e problemas de infraestrutura
Events — registo de eventos culturais, académicos e associativos
POIs — levantamento de pontos estratégicos de apoio ao estudante
Por que isto importa?
As cidades são ambientes ricos em dados mas a maioria dos cidadãos não tem ferramentas para os explorar.
O ISEC tem uma comunidade ativa — estudantes, docentes, funcionários — que se desloca diariamente num espaço urbano com problemas reais e eventos não documentados digitalmente.
Este projeto cria a infraestrutura GIS colaborativa que faltava.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 4
Objetivos & Contribuições
1
Sistema GIS Colaborativo
Desenvolver um sistema GIS com três componentes colaborativos: Reporting, Events e POIs. Scripts Import.py e Analise.py que automatizam importação e toda a análise espacial.
2
Análise Espacial Completa
Heatmap KDE, clustering DBSCAN com haversine, cálculo de centroides, rotas ORS (mais curta vs mais rápida) e isócronas das paragens SMTUC.
3
Plugin PyQt Integrado
Interface gráfica integrada no QGIS Desktop com parâmetros configuráveis, log em tempo real e execução automática de toda a pipeline.
4
Automatização de Dados
Importação automática de shapefiles DGT/Geofabrik e dados OSMnx — separação entre Import (uma vez) e Analise (múltiplas vezes com parâmetros diferentes).
5
GeoSensing no Terreno
Camadas GPKG editáveis sincronizadas via MerginMaps — recolha de dados no terreno com a app Input no telemóvel, sync bidirecional (Pull/Push).
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 5
Trabalhos Relacionados
Shafiq et al. (2024)
Clustering do acesso a transportes na Área Metro Porto — técnicas estatísticas e geográficas combinadas.
✗ Sem roteamento dinâmico nem GeoSensing colaborativo.
Li et al. (2021)
Isócronas para equidade de acesso a equipamentos em Xiamen — referência direta para os buffers 200m/400m SMTUC.
✗ Sem recolha colaborativa de dados no terreno.
Kostecki (2024)
Análise de rede pgRouting/PostGIS para acessibilidade ciclável em Poznan.
✗ Sem GeoSensing nem integração QGIS Desktop.
Sleszynski et al. (2023)
Formalização da isócrona ideal como indicador de eficiência de transportes.
✗ Puramente teórico, sem implementação GIS.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 6
Arquitetura do Sistema
Um unico Plugin PyQt integrado no QGIS — 4 botoes, tudo num so ficheiro Python
1
Importar Dados
• DGT pois.shp + roads.shp
• OSMnx paragens autocarro
• Google Satellite XYZ
• Camadas GeoSensing GPKG
• Edificios (.shp externo)
2
Executar Analise
• Filtrar POIs por categoria
• Buffer 1000m (EPSG:3763)
• Heatmap KDE
• DBSCAN + Centroides
• Isocronas paragens
3
Calcular Rota
• ORS API
• Carro / A Pe / Bicicleta
• Mais curta / Mais rapida
• Destino: manual ou DBSCAN
• Geocodificacao Nominatim
4
Guardar + GeoSensing
• Guardar projeto .qgz
• Push → MerginMaps
• Pull → sync do terreno
• Recarrega camadas GPKG
Fonte de dados: DGT/Geofabrik (POIs + estradas) + OSMnx (paragens) + Google Satellite (mapa base)
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 7
Botao 1 — Importar Dados
O que faz o botao Importar Dados
Carrega os dados de Portugal inteiro e filtra apenas a cidade escolhida — só fica o que interessa para Coimbra, Porto ou Lisboa.
Usado: geopandas + shapely bounding box
Vai buscar as paragens de autocarro diretamente ao OpenStreetMap em tempo real.
Usado: OSMnx features_from_place highway=bus_stop
Cria três camadas vazias prontas a receber dados no terreno: Reporting, Events e POIs.
Usado: QgsVectorFileWriter → GPKG
Carrega opcionalmente um shapefile externo de edificios — util para mostrar os edificios do ISEC no mapa.
Usado: Shapefile externo (.shp) → GeoJSON → layer QGIS
Decisao de design
A importacao so corre uma vez — ficheiros de Portugal inteiro sao grandes (114 mil edificios).
A analise pode correr vezes sem conta sem repetir a importacao.
Problema que resolvemos
O metodo padrao de filtrar por area do geopandas pode devolver todos os dados sem filtrar nada.
Substituimos por filtro geometrico explicito.
No final
Guarda o .qgz com todas as camadas — botao '4. Guardar Projeto'.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 8
Botao 2 — Executar Analise (Filtragem e Heatmap)
Filtragem dos POIs (dentro do botao Executar Analise)
Filtramos apenas as categorias confiaveis — hospital, escola, farmacia e parque — porque sao infraestruturas permanentes que raramente fecham ou mudam de sitio. Categorias como cafe ou museu tinham demasiados erros nos dados.
Usado: 4 categorias DGT/OSM confiaveis
Desenhamos um circulo a volta do ISEC e ficamos so com os POIs dentro desse raio. O raio e configuravel no plugin.
Usado: Buffer geometrico em EPSG:3763 (metros reais)
Mapa de Calor (Heatmap)
Criamos um mapa de calor — quanto mais POIs numa zona, mais 'quente' (vermelho) aparece no mapa. O raio de influencia de cada ponto e ajustavel no plugin.
Usado: QGIS Kernel Density Estimation + simbologia YlOrRd
Por que so 4 categorias?
Testamos e confirmamos falsos positivos em cafe, museum e restaurant — o mapa mostrava coisas que nao eram o que pareciam.
Hospitais, escolas, farmacias e parkings sao dados estaveis e bem classificados.
Por que EPSG:3763?
Se fizessemos o circulo em graus, 1000m nao seria o mesmo em Coimbra e em Lisboa — a escala varia com a latitude.
EPSG:3763 e a projecao oficial de Portugal — 1000m sao sempre 1000m reais.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 9
DBSCAN — Agrupamento Automatico de POIs
O que faz o DBSCAN
O algoritmo agrupa automaticamente os POIs que estao perto uns dos outros — sem precisar de dizer quantos grupos existem. Pontos isolados sao marcados como 'ruido'.
Usado: scikit-learn DBSCAN
Para calcular distancias geograficas corretamente, temos em conta a curvatura da Terra — senao 300m em Coimbra nao seria o mesmo que 300m noutro sitio.
Usado: Metrica haversine + coordenadas em radianos
Dois parametros configurados no plugin: o raio de vizinhanca (distancia maxima entre dois POIs para serem considerados vizinhos) e o minimo de pontos para formar um grupo.
Usado: eps (km) e min_samples no HUD
No final identificamos os N clusters mais densos e calculamos o ponto central de cada um — esse ponto e o destino automatico da rota.
Usado: Centroide = media das coordenadas do cluster
Por que DBSCAN e nao K-Means?
K-Means obriga a dizer quantos grupos queremos antes de correr — e nao sabemos.
DBSCAN descobre sozinho quantos grupos existem com base na densidade dos pontos.
Tambem identifica pontos isolados como 'ruido' — util para detetar POIs fora do padrao.
Top N clusters
Podemos escolher no plugin quantos clusters queremos ver no mapa — por exemplo os 3 mais densos.
O mais denso e automaticamente usado como destino da rota.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 10
Centroides (Analise) e Calculo de Rotas (Botao Separado)
Centroides dos clusters
Depois de agrupar os POIs, calculamos o ponto central de cada grupo — a media das coordenadas de todos os pontos do cluster. Esse ponto fica marcado no mapa e e usado como destino.
Usado: Media das coordenadas lat/lon → centroide geografico
Calculo de Rotas — Botao '3. Calcular Rota' (independente da analise)
A rota e calculada de forma independente da analise — pode correr a qualquer momento. O destino pode ser coordenadas, morada em texto, ou o centroide automatico do ultimo DBSCAN calculado.
Usado: OpenRouteService API + Nominatim geocoding
Suportamos tres modos de transporte: carro, a pe e bicicleta. Para cada um podemos escolher a rota mais curta ou mais rapida.
Usado: 3 perfis ORS: driving-car, foot-walking, cycling
A rota aparece no mapa como uma linha com o nome a indicar a distancia e o tempo estimado.
Usado: GeoJSON com distancia (m) e duracao (seg)
Destino automatico vs manual
Se nao definires destino: o plugin usa automaticamente o centro do cluster mais denso.
Podes tambem escrever uma morada em texto — o plugin converte para coordenadas.
Ou introduzir as coordenadas diretamente.
Mais curta vs mais rapida
Mais curta: menos km totais — pode passar por ruas estreitas.
Mais rapida: prefere estradas maiores mesmo que o caminho seja ligeiramente maior.
Teste em Coimbra: diferenca de apenas 46m entre as duas.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 11
Isocronas das Paragens de Autocarro
O que sao as isocronas
Desenhámos circulos a volta de cada paragem de autocarro de Coimbra e fundimos tudo num unico poligono — mostra qual a zona da cidade que esta a menos de X minutos a pe de uma paragem.
Usado: Buffer geometrico + unary_union → GeoJSON
Dois raios configurados no plugin: 200m (cerca de 2-3 minutos a pe) e 400m (cerca de 5 minutos a pe). Aparecem no mapa em tons de azul sobrepostos.
Usado: Dois raios configurados no HUD do plugin
Os calculos sao feitos em metros reais — se fizessemos em graus, a mesma distancia seria diferente em Coimbra e em Lisboa.
Usado: Projecao EPSG:3763 (metros) → converte para WGS84
Perguntas que as isocronas respondem:
Que zonas de Coimbra estao a menos de 5 min a pe de uma paragem?
Existem hospitais ou farmacias fora da zona de cobertura pedonal?
Por que fundimos tudo num poligono?
Cada paragem tem o seu proprio circulo — mas o que interessa e ver a cobertura total da rede.
Fundimos todos os circulos num unico poligono para ver de uma vez so qual a area de Coimbra que esta coberta.
Referencia academica
Li et al. (2021) usaram isocronas para identificar zonas com falta de acesso a equipamentos publicos.
Aplicamos a mesma abordagem as paragens SMTUC de Coimbra.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 12
Camadas GeoSensing & MerginMaps
Como funcionam as camadas GeoSensing
Criamos tres camadas vazias prontas a receber dados no terreno: Reporting (problemas), Events (eventos) e POIs (pontos de interesse). Cada ponto tem titulo, descricao, data e autor.
Usado: GeoPackage (.gpkg) com 4 campos editaveis
Subimos o projeto e as camadas para um servidor na cloud. Qualquer colaborador pode abrir o projeto no telemovel e adicionar pontos no terreno — mesmo sem internet.
Usado: Push via plugin MerginMaps → servidor cloud
Quando voltamos ao computador, fazemos Pull — o QGIS descarrega automaticamente todos os pontos novos e atualiza as camadas.
Usado: Pull → current_project_sync() → camadas recarregadas
Fluxo colaborativo
1. Importacao cria as camadas vazias
2. Guardar projeto (botao no plugin)
3. Push — sobe tudo para o servidor
4. Colaboradores abrem na app Input
5. Adicionam pontos no terreno
6. Sync na app — sobe para o servidor
7. Pull no QGIS — recebe os dados novos
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 13
Plugin PyQt — Interface Grafica
Arquitetura da Interface
QDialog nativo Qt6 via qgis.PyQt.QtWidgets — integrado no QGIS Desktop sem instalacao em pastas de sistema
7 secoes: Dados, Origem, Destino, Rota, DBSCAN, Parametros, GeoSensing — cada parametro exposto no HUD
QTextEdit read-only como painel de log com processEvents() para atualizacao em tempo real durante execução
Botoes e Funcionalidades
1. Importar Dados
ETL completo — DGT, OSMnx, Google Satellite, camadas GeoSensing
2. Executar Analise
POIs + Heatmap + DBSCAN + Isocronas — todos os parametros do HUD
3. Calcular Rota
ORS API — independente da analise, usa destino manual ou centroide DBSCAN
4. Guardar Projeto
QgsProject.write() — dialogo para escolher pasta, guarda .qgz com todas as camadas
Pull / Push
MerginMaps sync — create_new_project() para upload inicial, current_project_sync() para sync
Parametros configurados no HUD
• Cidade: Coimbra / Porto / Lisboa
• Categoria POI: hospital / school / pharmacy / parking
• Transporte: Carro / A Pe / Bicicleta
• Preferencia rota: Mais curta / Mais rapida
• Buffer origem (m)
• DBSCAN: eps, min pts, top N
• Heatmap raio
• Isocronas: 2 distancias
Distribuicao do plugin
Script Python na consola do QGIS — sem instalacao em pastas de sistema.
O utilizador abre o ficheiro no editor Python do QGIS e executa — funciona em qualquer instalacao QGIS 4.x.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 14
Visualizacao dos Dados no QGIS
🌡️ Heatmap KDE
Raster YlOrRd — amarelo = baixa densidade, vermelho escuro = alta concentracao de POIs. Simbologia aplicada programaticamente com QgsColorRampShader.
🔵 Clusters DBSCAN
Pontos coloridos por cluster com campo 'cluster' — ruido (label -1) identificado separadamente. Centroides top-N como layer de pontos com rank e n_pois.
🗺️ Rotas ORS
LineString GeoJSON com geometria da rota. Nome da layer inclui distancia e duracao (ex: 'Rota — Carro / Mais curta (3432m, 12.5min)').
🔵 Isocronas SMTUC
Poligono unico por raio (unary_union de todos os buffers). 400m azul claro 30% opacidade, 200m azul escuro 40% — sobreposicao visual intuitiva.
📍 Camadas GeoSensing
Reporting, Events, POIs — pontos recolhidos no terreno via MerginMaps. Atualizam automaticamente apos Pull.
🛰️ Google Satellite
Mapa base XYZ carregado como QgsRasterLayer via URL template. Fornece contexto visual real para todas as camadas analiticas.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 15
Disponibilizacao dos Dados & Privacidade
Dados Abertos (Open Data)
DGT e OSMnx sao fontes publicas. Os dados filtrados sao exportados em GeoJSON — formato aberto e interoperavel com qualquer SIG.
MerginMaps — Projeto Partilhado
O projeto .qgz e publicado no servidor MerginMaps e pode ser partilhado com colaboradores para recolha adicional no terreno.
Dados GeoSensing
Campos recolhidos: titulo, descricao, data, autor. Sem dados pessoais sensiveis. O campo autor e de preenchimento voluntario.
Limitacoes de Privacidade
Dados de localizacao podem identificar padroes de mobilidade. Recomenda-se anonimizacao do campo autor em deployments publicos.
Identificabilidade do utilizador
A combinacao data + localizacao pode identificar um colaborador. Mitigacao: usar pseudonimos; nao publicar GPKGs raw.
GDPR
Sem processamento automatizado de dados pessoais. Dados fornecidos voluntariamente. Eliminacao possivel pelo administrador do projeto.
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 16
Testes, Limitacoes e Erros Resolvidos
Resultados dos Testes
• 389 POIs em Coimbra — 7 hospitais, 12 escolas, 20 farmacias, 56 parkings
• Multiplos clusters DBSCAN identificados — maior concentracao na Baixa de Coimbra
• Rota mais curta ~3432m / mais rapida ~3478m (delta 46m)
• Isocronas 200m/400m geradas e reprojetadas corretamente
• GeoSensing: 30 pontos recolhidos no terreno
Erros Resolvidos
• WinError 32 (ficheiro bloqueado): remover layer do QGIS antes de apagar ficheiro + time.sleep(0.3)
• ArrowStringArray: gdf['fclass'].astype(str) antes de qualquer filtragem
• geometry.intersects() vs cx[]: substituido para filtro explicito e fiavel
• QLineEdit.Password → QLineEdit.EchoMode.Password (Qt6)
Limitacoes Conhecidas
• Dependencia de servidores externos (ORS API, Nominatim) — sem fallback offline
• Qualidade variavel dos dados OSM — paragens SMTUC podem estar incompletas
• Heatmap QGIS Processing requer GUI — nao executa em modo headless
• 4 categorias POI confiaveis — outras categorias (cafe, museum) tem falsos positivos confirmados
Decisoes de Engenharia
• guardar_geojson() remove automaticamente o layer do QGIS antes de apagar o ficheiro
• adicionar_layer() remove layer com o mesmo nome antes de adicionar novo
• Geocodificacao: tenta cidade primeiro, fallback para Portugal inteiro
• Import separado da Analise — ETL uma vez, analise multiplas vezes
João Fonseca · José Moura | ISEC – Ambient Intelligence 2025/2026

## Slide 17
Conclusoes & Trabalho Futuro
Sistema GIS colaborativo end-to-end funcional — Import, Analise, Routing, GeoSensing integrados num plugin PyQt unico
DBSCAN com haversine provou-se eficaz para identificar concentracoes geograficas de POIs sem definir o numero de clusters a priori
MerginMaps fecha o ciclo colaborativo — dados recolhidos no terreno chegam ao QGIS Desktop com um Pull
Interface parametrica permite adaptar o sistema a qualquer cidade portuguesa sem alterar codigo
Trabalho Futuro
API GTFS real da SMTUC para isocronas por tempo de viagem real
Dashboard web com visualizacao em tempo real dos dados GeoSensing
Gamificacao da recolha colaborativa para aumentar participacao
ML para classificacao automatica de reports de infraestrutura

## Slide 18
Demo
Demo da Aplicacao / Etapas do Estudo Desenvolvido
Demonstracao ao vivo do plugin GeoSensing & Community Hub no QGIS
1. Importar Dados
2. Executar Analise
3. Calcular Rota
4. Guardar Projeto
5. Sync GeoSensing
Obrigado pela atencao · Joao Fonseca & Jose Moura · ISEC 2025/2026